## Slide 1
Поиск оптимального пути для мобильного
робота в симуляционной среде
ГХ
Георгий Хроян

## Slide 2
Введение
Актуальность
Робототехника — динамично развивающаяся область.
Мобильные роботы востребованы в медицине, логистике, промышленности и других сферах.
Автономное перемещение роботов — ключевая задача.
Цель
Разработка модели робота для прохождения по оптимальному маршруту в условиях помещения с препятствиями.
Задачи
Анализ существующих алгоритмов.
Выбор и обоснование алгоритма.
Реализация модели робота в Webots.
Сравнение разработанного алгоритма с другими подходами.

## Slide 3
Предмет исследования
Алгоритмы построения оптимальных маршрутов для мобильных роботов.
Объект исследования
Модель робота, реализованная на симуляторе Webots.
Методы исследования
Анализ литературных источников;
Программирование;
Сравнительный анализ.
Используемые программные
решения
Webots – среда для моделирования роботов;
Python – язык программирования.

## Slide 4
Обзор существующих решений:
1
Алгоритм Дейкстры
Алгоритм Дейкстры – это классический алгоритм поиска пути, который был разработан Эдсгером Дейкстрой в 1959 году
2
Алгоритм A*
это популярный алгоритм поиска пути, часто используемый в областях, таких как искусственный интеллект и компьютерные игры. Алгоритм A* был предложен Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и Бертраном Рафаэлем в 1968 году.
3
Алгоритм D*
Планирование пути — одна из ключевых задач робототехники.
Для нахождения оптимального пути было создано множество алгоритмов.
Некоторые из них:
Для поиска пути в динамических средах используется алгоритм D* ( или динамический алгоритм A*), который позволяет создавать траекторию без столкновений среди движущихся препятствий.
4
Алгоритм RRT
Алгоритм нахождения около-оптимального пути, основанный на структуре дерева.
Генетический алгоритм
Алгоритм, вдохновлённый теорией Дарвина о естественном отборе.
Алгоритм ACO
Алгоритм нахождения оптимального пути путём моделирования поведения муравьёв. ( ACO – оптимизация колонии муравьёв )
5
6

## Slide 5
Алгоритм Дейкстры
Алгоритм Дейкстры - классический алгоритм нахождения кратчайшего пути в графах с неотрицательными весами. Используется как основа для многих других алгоритмов маршрутизации и планирования пути.
Пример поиска пути в графе алгоритмом дейкстры
Плюсы алгоритма
Прост в понимании и реализации.
Эффективен на небольших графах с неотрицательными весами рёбер.
Минусы алгоритма
Не работает с отрицательными весами рёбер.
Может быть неэффективен на больших графах из-за квадратичной сложности.

## Slide 6
Визуализация работы алгоритма Дейкстры

## Slide 7
Алгоритм A*
Алгоритм поиска пути с использованием эвристики.
Алгоритм А* работает на основе оценки стоимости пути до цели, которая вычисляется как сумма двух компонент:
- известная стоимость пути от начальной вершины до текущей. - эвристическая оценка стоимости пути от текущей вершины до цели.
Функция | Уравнение
Евклидово расстояние | 
Манхэттенское расстояние | 
октильное расстояние | max¦𝑥1−𝑥2¦+¦𝑦1−𝑦2¦
Функция | Уравнение
Евклидово расстояние | 
Манхэттенское расстояние | 
октильное расстояние | max¦𝑥1−𝑥2¦+¦𝑦1−𝑦2¦
Примеры часто используемых эвристик.
Плюсы алгоритма
Комбинирует жадный и эвристический подходы для более эффективного поиска.
Эффективен при правильном выборе эвристической функции.
Минусы алгоритма
Требует хорошо продуманной эвристической функции для достижения оптимальности.
Может не давать точного результата в некоторых случаях из-за эвристики.

## Slide 8
Визуализация работы алгоритма A*

## Slide 9
Алгоритм D*
Алгоритм D* - это усовершенствованная версия алгоритма A*, предназначенная для динамической перепланировки маршрута в меняющейся среде. Он эффективно находит оптимальный путь в реальном времени, даже если препятствия появляются или перемещаются во время движения.
Алгоритм работает на основе следующих оценок.
  - известная стоимость кратчайшего пути от начальной точки до узла n.
  - наименьшая стоимость пути до узла с учетом одного шага вперед.
  – узлы, с которых можно перейти на – стоимость перехода с на .
  - эвристическая функция, оценивающая расстояние от начальной точки до узла .
Плюсы алгоритма
D* обладает способностью адаптироваться к изменениям в среде, что позволяет планировать путь в динамически изменяющихся средах.
Минусы алгоритма
Сложность реализации.
Вычислительная сложность.

## Slide 10
Визуализация работы алгоритма D*

## Slide 11
Алгоритм RRT
Алгоритм RRT – алгоритм основанный на выращивании случайного дерева, он начинается со случайной выборки узлов в пространстве, а затем выращивает ближайший узел по направлению к этой выборке.
выбираем случайную точку в окружающей среде (звезда), провод линию между начальным узлом и этой точкой
Помещаем новую точку на расстоянии вдоль этой линии, при условии, что это не приводит к столкновению.
На каждом шаге повторяем это действие, до тех пор, пока не достигнем цели.
Плюсы алгоритма
Хорошо подходит для поиска путей в пространствах состояний с большим количеством измерений.
Не требует заранее заданной карты окружающей среды.
Минусы алгоритма
Может потребовать много времени для нахождения пути в некоторых случаях.
Не гарантирует нахождение оптимального пути.

## Slide 12
Визуализация работы алгоритма D*

## Slide 13
Генетический алгоритм
GA – это эвристический метод решения оптимизационных задач, который был вдохновлён теорией Дарвина о естественном отборе. В нём решение задачи представляется в виде набора генов (свойств), которые вместе образуют хромосому (особь).
Плюсы алгоритма
Может найти приближенное к оптимальному решение в большом пространстве поиска
Может использоваться для оптимизации функций с большим числом параметров
Минусы алгоритма
Требует большого количества вычислительных ресурсов для точного результата
Не гарантирует нахождение оптимального решения, особенно в сложных пространствах поиска

## Slide 14
Визуализация работы GA

## Slide 15
Алгоритм Оптимизации Муравьиной Колонии
Алгоритм оптимизации колонии муравьев - это вероятностный метод решения вычислительных задач путем моделирования поведения муравьев и их колоний.
Алгоритм ACO разбит на 3 этапа.
Фаза 1 – Муравей “Прямого” поиска.
Фаза 2 – Муравей “Обратного” поиска.
Фаза 3 – Муравей “решения”.
  Функции оценки используемые в этом алгоритме.

## Slide 16
Визуализация работы ACO

## Slide 17
Выбор алгоритма для реализации
Для реализации был выбран алгоритм А* по следующим причинам:
Полная информация о препятствиях:
Известны начальная и конечная точки:
Статичная среда
Оптимальность
Эффективность
Простота реализации и настройки
Также, для сравнения, был реализован алгоритм RRT.
Изначально доступные данные среды:
Координаты начального положения робота, его угол поворота.
Координаты препятствий, их углы поворотов.
Координаты целевой точки.
Размеры среды.

## Slide 18
Среда Webots
Webots – это среда моделирования робототехники. Она предлагает обширный набор инструментов для проектирования робототехнических систем и проведения экспериментов в виртуальных средах.
Основные возможности
Моделирование роботов
Физическое моделирование
Программирование роботов
Визуализация
В целом, Webots – мощный инструмент, который может значительно упростить и ускорить процесс разработки и тестирования робототехнических систем.

## Slide 19
Реализация
В качестве среды для моделирования была выбрана прямоугольная область RectangleArena, доступная в Webots. В качестве препятствий будут выступать ящики разных размеров расположенные внутри области в произвольном порядке. В качестве робота была выбрана модель Epuck, а в качестве указателя целевой точки был выбран объект Ball.
Область
Препятствия
Робот
Указатель целевой точки

## Slide 20
Программная реализация кода разделена на несколько частей:
Инициализация объектов.
Дискретизация
Нахождение пути.
Следование найденному пути.
1-3 части выполняются на устройстве передатчике, а само управление осуществляет приёмник, на основе команд, получаемых от передатчика в режиме реального времени.
На первом этапе происходит инициализация всех объектов среды и их данные ( размеры объектов, координаты положения и т.д. ) сохраняются в соответствующие переменные.

## Slide 21
На этапе дискретизации создаётся представление среды в виде сетки ( двумерной матрицы ).
Все координаты объектов переводятся в индексы сетки посредством простого преобразования.
Пример дискретизации области среды
– размер сетки
– размер каждой ячейки сетки, выбирается на основе размеров арены

## Slide 22
На третьем этапе строится путь от начальной точки до конечной. Полученный путь представляет из себя два списка индексов сетки, а также углов движения. Целочисленные индексы сетки переводятся обратно в координаты среды следующим преобразованием.
На последнем этапе передатчик на основе полученной пути отправляет команды приёмнику робота до достижения конечной точки.

## Slide 23
Блок схема всего процессa.

## Slide 24
Пример нахождения пути в тестовой среде
A* Path
RRT Path
Тестовая среда

## Slide 25
Сравнение A* и RRT
Количество симуляций | Минимальная длина ( м. ) | Максимальная длина ( м. ) | Средняя Длина ( м. )
10 | 0.56 | 0.77 | 0.63
25 | 0.55 | 0.80 | 0.65
50 | 0.537 | 0.83 | 0.66
100 | 0.532 | 1.66 | 0.67
Максимальная, минимальная и средняя длина пути, полученной алгоритмом RRT
при разных количествах симуляций в среде из прошлого слайда.
Путь найденный алгоритмом A* - 0.524м. Сравнивая значения таблицы и длину пути полученной при использования алгоритма А*, видим, что при данной конфигурации среды, алгоритм А* более предпочтителен для использования, нежели RRT.
Максимальное, минимальное и среднее время, затраченное на планирование маршрута с использованием алгоритмов RRT и A* за 100 симуляций.
Алгоритм | Минимальное время ( с. ) | Максимальное время ( с. ) | Среднее время ( с. )
RRT | 0.010 | 0.172 | 0.039
A* | 0.007 | 0.010 | 0.009
Исходя из таблицы 6, очевидно, что А* также намного эффективнее в отношении времени, затраченной при планиролвании пути, для данной задачи. С изменением размеров среды результаты могут отличаться.

## Slide 26
примеры поиска пути и симуляции робота

## Slide 27
Заключение
Основная цель работы – разработка модели робота в симуляторе Webots для прохождения оптимального маршрута в помещении с препятствиями.
Ключевые выводы:
Алгоритмы поиска пути: Проанализированы и реализованы несколько алгоритмов поиска пути. A* выбран благодаря эффективности в статичной среде, показывая лучшие результаты по длине пути и времени планирования.
Реализация и тесты: Модель робота успешно реализована в Webots, демонстрируя автономное передвижение по оптимальному маршруту и избегание препятствий.
Сравнение подходов: A* обеспечивает более точное и быстрое планирование маршрута в сравнении с RRT в статичной среде. Рассмотрен потенциал генетических алгоритмов и муравьиных колоний для динамичных условий.
Дальнейшие исследования: Возможны улучшения за счёт гибридных подходов, комбинирующих A* с другими алгоритмами для повышения адаптивности в динамичных средах.
Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований и развития автономных мобильных роботов.